# Инструкция по эксплуатации фонтана и UV  фильтра для очистки воды.

# модель  UIF

Для очистки воды в садовых водоемах и декоративных целей.

Товар сертифицирован.

UIF - это биологический фильтр и фонтан в компактном корпусе. Это устройство состоит из: пористого фильтрационного  материала, био-блоков,  минеральных гранул, а также оборудовано ультрафиолетовой  лампой. Первым этапом очистки является прохождение воды через ультрафиолетовую лампу. Ультрафиолетовое излучение,  вырабатываемое лампой, обеспечивает гибель вредных бактерий и микробов и держит под контролем рост водорослей. Следующим этапом очистки воды является слой специальных пористых материалов. Этот материал обеспечивает грубую очистку. Вода проходит сквозь минеральные гранулы и био-блоки. Эти фильтрующие материалы устроены так, что на них в течение нескольких недель будут развиваться полезные бактерии, которые перерабатывают органические загрязнения в питательные вещества для растений. Далее вода поступает в фонтанную насадку.

UIF 1500/2000

Потребляемая мощность, Вт               25/45

Производительность, л/час                         6/12

Макс. Подьем воды, м                           2.5/3

Напряжение / частота  тока              220В/50 Hz

Обслуживание

- Пористый материал должен промываться не менее одного раза в месяц водой из-под крана, в зависимости от загрязнения пруда.

- Био-блоки должны промываться два раза в год в емкости с прудовой водой (нельзя использовать воду из-под крана!).

Гарантийные обязательства

Изделие сертифицировано и соответствует требованиям Государственных Стандартов РФ. Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего гарантийного срока эксплуатации при соблюдении потребителем настоящих правил по эксплуатации. Гарантийный срок, правила эксплуатации адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом гарантийном талоне.